ПЕРЕНОСНОЙ  ГАЗОСВАРОЧНЫЙ  ПОСТ

# ПГСП-2/0.5 П (на платформе)

# (пайка пропаново-кислородным пламенем)

# 1.НАЗНАЧЕНИЕ

Переносной газосварочный пост ПГСП-2/0.5 П (на платформе) предназначен для сварки, пайки, резки цветных и черных металлов в местах, удаленных от газовых источников питания.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры			250х120х530 мм

Кислородный баллон, емкость	 	2 литра

Пропановый баллон, емкость		0.5 литра

Длина шлангов				2.0 метра

Вес						7 кг

3.КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кислородный баллон			1 шт.

Баллон с MAPP-газом			1 шт.

Редуктор кислородный БКО-50-5	1 шт.

Редуктор для MAPP-газа			1 шт.

Горелка пропановая Г-2			1 шт.

Рукав синий кислородный		1 шт.

Рукав красный пропановый		1 шт.

Платформа с хомутами			1 шт.

4.УСТРОЙСТВО

ПГСП-2/0.5 П представляет собой переносное сварочное устройство, состоящее из платформы, на которой установлены баллон с кислородом, баллон с MAPP-газом, редуктор кислородный, соединительные шланги и горелка.

5.ПРИМЕНЕНИЕ

Для приведения сварочного поста ПГСП-2/0.5 П в рабочее состояние необходимо:

5.1. Подсоединить пропановый и кислородный редукторы к баллонам, проверить все резьбовые соединения на баллонах и редукторах.

5.2. Отрегулировать редукционным регулятором давление на выходе пропанового редуктора (наибольшее давление газа 0.3 МPa).

5.3. Открыть вентиль на кислородном баллоне.

5.4. Отрегулировать редукционным регулятором давление на выходе кислородного редуктора (наибольшее рабочее давление 1.25 MPa).

5.5.С помощью красного и синего вентилей горелки отрегулировать пламя таким образом, чтобы можно было осуществлять пайку.

5.6. По окончании работы закрыть красный вентиль горелки, затем синий вентиль горелки, после этого отсоединить пропановый редуктор от баллона MAPP-газа и закрыть вентиль на кислородном баллоне.

6.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. При выполнении работ соблюдать Правила мер безопасности при газопламенной обработке металлов, требования ДСТУ-2448 «Кислородная резка, требования безопасности» и ГОСТ 12.2.008-75.

6.2.К работе с газопламенным оборудованием допускать лиц старше 18 лет, прошедших соответствующее обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и имеющими соответствующее разрешение.

6.3. Эксплуатацию пропанового и кислородного баллонов осуществлять в соответствии с «Правилами безопасности в газовом хозяйстве».

6.4. Запрещается проводить работы при механических повреждениях и разгерметизации шлангов и их соединений, работать в промасленной одежде, использовать промасленный инструмент.